ООО «Промэлектро-Харьков» производит:

Погружные бытовые центробежные электронасосы

для скважин диаметром от 120 мм и более:

- БЦПЭ-0,32 л/сек  (до 2,5 м/час), с напором до 190 м;

- БЦПЭ-0,5 л/сек   (до 3,6 м/час),  с напором до 142 м;

- БЦПЭ-1,2 л/сек   (до 6,5 м/час),  с напором до 105 м;

- БЦПЭ-1,6 л/сек    (до 8,6 м/час),   с напором до 68 м;

для скважин диаметром от 110 мм и более:

- БЦПЭУ-0,5 л/сек  (до 3,6 м/час),  с напором  до 85 м;

- БЦПЭУ-0,32 л/сек  (до 2,5 м/час) с напором до 85 м;

для скважин диаметром от 100 мм и более:

- БЦПЭ-0,3 л/сек   (до 2,0 м/час),  с напором до 105 м;

для скважин диаметром от 80 мм и более:

- 3"БЦПЭ-0,5 л/сек  (до 2,9 м/час),  с напором до 100 м;

Бытовые вихревые погружные электронасосы:

БВПЭ-0,25-25У* , БВПЭ-0,25-60У* .

Погружные промышленные центробежные электронасосы

для скважин диаметром от 150 мм и более:

- 6"ЭЦПн 16м/час (до 20 м/час), с напором до 190 м;

Поверхностные электронасосы  типа БЦ, БЦС.

производительностью 4,3-9,0 м/час с напором до 40 метров.

Асинхронные однофазные и трехфазные электродвигатели  серии

АИР, АИ1Е, мощностью от 0,37 до 7,5 кВт

Измельчители кормов «Икор-01» и «Икор-02»

К безусловным достоинствам  всех изделий  производства

ООО «Промэлектро-Харьков» относятся:

- низкая энергоемкость;

- надежность и долговечность;

- высокая производительность;

- современный дизайн и эргономичность;

По вопросу приобретения продукции в Вашем регионе обращаться к дилерам предприятия-изготовителя данные которых содержатся на сайте  www.promelectro.com

61001, г. Харьков-50 ул. Юрьевская  4-А,

тел. 732-20-63, 732-59-99

# ООО «ПРОМЭЛЕКТРО-ХАРЬКОВ»

БЫТОВОЙ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС БЦПЭ-0,5   .

руководство по эксплуатации

# Напряжение 230 В ~ 50 Гц

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№  ___________     соответствует ТУ У 28.1-38492404-002:2016              Дата выпуска                                                    Продавец  _____________________

# Представитель ОТК			          Дата продажи__________________

# *                                                       М.П.

г. Харьков

1. Общие указания.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!

Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый БЦПЭ, в дальнейшем именуемый электронасос, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм       и с дебетом более 1,8 м3/ч и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.

Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35°С.

Выносная конденсаторная коробка электронасоса предназначена            для эксплуатации в помещении или под навесом. По степени защиты от поражения электрическим током электронасос относится к классу І ДСТУ ІЕС 60335-2-41 (с заземляющим контактом в вилке).

По степени защиты от влаги электронасос относится к погружным насосам по ДСТУ ІЕС 60335-2-41 IP68 и должен работать полностью погруженным в воду, монтаж насоса должен соответствовать схемам, указанным на рис. 4 или рис. 5.

Первое включение производить через 5-10 мин после полного погружения электронасоса в воду.

При эксплуатации электронасоса с автоматикой по поддержанию постоянного давления в сети обратный клапан устанавливать             не ближе 5 метров над электронасосом во избежание образования воздушной пробки в электронасосе.

Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать песка и других видимых механических примесей. Минерализация воды  не более 1500 г/м3.

Допустимое содержание твердых частиц песка не более 200 г/м3.

Допускается  не более 20 пусков при регулярных интервалах.

Срок службы 6 лет, минимальная наработка 6 000 часов.

2. Технические данные.

Основные параметры приведены в таблице 1. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в  таблице 2.

Напорные характеристики электронасосов приведены на рисунке   2.

3. Комплектность.

Электронасос с конденсаторной коробкой и   шнуром  питания, шт.       1

Руководство по эксплуатации, шт.                                                                1 Упаковка, шт.                                                                                                   1

2

| Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт Изъят: «__» ____ 20 г. Исполнитель: | Талон №1 на гарантийный ремонт насоса Заводской № ______________________________ Продан магазином ________________________ Наименование и номер магазина _________________________________________ и его адрес Дата продажи ______________________ Штамп магазина ____________________ Личная подпись продавца Выполненные работы: ______________________ __________________________________________ Исполнитель Владелец __________________________________________ ФИО подпись __________________________________________ Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт. М. П. ___________________________________________ должность и подпись руководителя предприятия |
| --- | --- |
| Корешок талона № 2 на гарантийный ремонт Изъят: «__» ____ 20 г. Исполнитель: | Талон №2 на гарантийный ремонт насоса Заводской № ______________________________ Продан магазином ________________________ Наименование и номер магазина _________________________________________ и его адрес Дата продажи ______________________ Штамп магазина ____________________ Личная подпись продавца Выполненные работы: ______________________ __________________________________________ __________________________________________ Исполнитель Владелец __________________________________________ ФИО подпись __________________________________________ Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт. М. П. ___________________________________________ должность и подпись руководителя предприятия |

11

11. Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания 24 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству.

Для устранения гарантийной неисправности либо послегарантийного ремонта потребителю необходимо обратиться к продавцу продукции в фирменный магазин «Водолей» по адресу:

61001, г. Харьков ул. Юрьевская  4-А,  тел. 732-20-63, 732-59-99

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в случае:

-     работы электронасоса без воды;

- вскрытия конденсаторной коробки;

- разборки электродвигателя, повреждения электрического кабеля, или  нарушения целостности изделия*;

- эксплуатации насоса со смотанным в бухту питающим электрическим шнуром;

- засорения,  износа насосной части песком;

- несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания  во время эксплуатации и хранения;

- небрежного хранения, эксплуатации и транспортирования,

как покупателем, так и торгующей организацией  повлекших

за собой повреждение изделия;

- отсутствия штампа магазина с отметкой даты продажи.

За неправильность выбора электронасоса предприятие-изготовитель ответственность не несет.

*  при соблюдении требований раздела 4. (Требования безопасности)

разрешается разрезать четырехжильный электрический кабель

без потери права на гарантийный ремонт между насосом

и конденсаторной приставкой на расстоянии 0,3-0,5 метра от приставки

с целью протяжки кабеля через оголовок или узкую трубу ввода

из приямка в помещение, с последующим соединением всех 4 жил строго по цвету и их тщательной изоляцией.

12. Послегарантийное обслуживание

Послегарантийное обслуживание необходимо производить в сервисном центре предприятия-изготовителя либо в сертифицированных сервисах  указанных на сайте www.promelectro.com

Адрес предприятия-изготовителя:

# ООО "Промэлектро-Харьков"

61001, г. Харьков, ул. Искринская, 37 корп. 35-А

WEB: www.promelectro.com

# 10

# Таблица 1

| БЦПЭ-0,5 | - 16У* | - 25У* | - 32У* | - 40У* | - 50У* | - 6ЗУ* | - 80У* | - 100У* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная объемная подача, Q nom, л/с (м3/ч). | 0,5 (1,8) |
| 0бщий напор при номинальной объемной подаче, H nom , м | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Максимальная объемная подача**, Q max, л/с (м3/ч). | 1,0 (3,6) |
| Максимальный напор** H mах , м | 25 | 35 | 44 | 54 | 70 | 85 | 115 | 142 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 250 | 300 | 370 | 500 | 650 | 900 | 1100 | 1500 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 400 | 550 | 650 | 720 | 970 | 1270 | 1630 | 2050 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Потребляемый ток, А | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 4,4 | 5,7 | 7,5 | 9,3 |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ. | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 66 |
| Масса, не более, кг | Нетто | 7,3 | 9,2 | 10,7 | 12,5 | 14,4 | 17,7 | 22,0 | 26,3 |
|  | Брутто | 8,1 | 9,7 | 11,7 | 13,5 | 15,8 | 19,3 | 23,9 | 28,5 |
| Количество ступеней насосной части. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |

Данные приведенные в таблице являются справочными и не могут являться основанием для претензий.

*-рекомендованный  напор использования насоса с оптимальным КПД и объемной подачей Q=1,8 м3/ч.

** - достигается после обкатки в течении первых 3-4 часов работы при напряжении не менее 230В.

Примечание: напряжение сети 230В необходимо проверять с помощью тройника в розетке при включенном электронасосе.

Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры

1 – насосная часть, 2 – фильтр, 3 – электродвигатель,

4 – конденсаторная приставка.

3

Таблица 2

| Тип электронасоса | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L 1 | L 2, не более** | L 3 |
| БЦПЭ-0,5-16У* | 18 460 | 16 000 | 358 |
| БЦПЭ-0,5-25У* | 27 460 | 25 000 | 392 |
| БЦПЭ-0,5-32У* | 34 460 | 32 000 | 451 |
| БЦПЭ-0,5-40У* | 42 460 | 40 000 | 470 |
| БЦПЭ-0,5-50У* | 52 460 | 50 000 | 528 |
| БЦПЭ-0,5-63У* | 65 460 | 63 000 | 613 |
| БЦПЭ-0,5-80У* | 82 460 | 80 000 | 688 |
| БЦПЭ-0,5-100У* | 102 460 | 100 000 | 790 |

** - длина кабеля может быть уменьшена по согласованию с заказчиком.

Рис. 2

Напорные характеристики электронасосов

Н - напор в метрах водного столба, Q - объемная подача.

|  | - оптимальная зона эксплуатации электронасосов |
| --- | --- |

4

9. Правила хранения, транспортировки и утилизации.

Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранением его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить. Электронасос при хранении не требует специальной консервации.     Хранение электронасоса допускается при температуре от 5 до 35°С  в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса

под воздействием прямых солнечных лучей. Только при хранении шнур питания должен быть свернут в бухту диаметром не менее 250 мм.

При кратковременных перерывах в работе, электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду.

Транспортировка и хранение в заводской упаковке допускается высотой не более чем в 4 ряда по высоте.

Данное изделие, его отдельные узлы и упаковка должны утилизироваться в соответствии с требованиями экологии и местного законодательства, используйте сертифицированные службы по утилизации.

# 10. Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.                                               Таблица 3

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Электронасос не запускается | 1. Нет напряжения в сети. 2. Низкое напряжение в сети. 3. Электронасос засорен песком. | 1. Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке 2. Добиться стабильного напряжения, установить автотрансформатор, стабилизатор 3. Поднять электронасос, промыть чистой водой |
| 2. Снизилась подача электронасоса | 1. Неисправность крепления или разрыв трубопровода. 2. Забились отверстия фильтра. 3. Большое падение напряжения в сети. | 1. Поднять электронасос, проверить целостность и крепление трубопровода. Неисправность устранить. 2. Поднять электронасос, очистить отверстия фильтра (см.п.8) 3. Обеспечить напряжение при включенном электронасосе 230 В (см. п. 7) |
| 3. После кратковременной работы срабатывает защитное устройство | 1. Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела. 2. Электронасос засорен песком. | 1. Отключить электронасос до установления нормального напряжения. 2. Поднять электронасос, промыть в баке с чистой водой, включив его в сеть, чтоб насос поработал сам на себя. |

9

Рис 4.

Схема вертикальной установки электронасоса БЦПЭ в скважину:

1 - электронасос; 2 - хомут трубопровода; 3 - трубопровод;

4 - шнур сетевого питания; 5 - трос; 6 - место крепления подвески;

7 - коробка конденсаторная.

Рис 5.

Схема горизонтальной установки электронасоса БЦПЭ: 1 - электронасос;    2 - хомут трубопровода; 3 - трубопровод; 4 - шнур сетевого питания;

5 – кожух для создания охлаждающего направления перекачиваемой воды.

8

4. Требования безопасности

Категорически запрещается монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.

Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без надежного закрепления и заземления. При этом подключение электронасоса осуществляется трех проводной сетью, имеющей заземляющую  жилу.  Электронасос не представляет опасности поражения электрическим током от заряженного конденсатора в случае прикосновения к штырям штепсельной вилки через одну секунду после отключения его от сети.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется получить подтверждение о правильности выполнения работ по установке

и подключению электронасоса к питающей сети у инспектора Госэнергонадзора. Установку и подключение электронасосов производить квалифицированным персоналом.

Шнур питания ремонту не подлежит. Если шнур поврежден, насос снять с эксплуатации. Ремонт произвести на заводе изготовителе.

5. Устройство изделия.

Электронасос (см. рис.1) состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненный

в виде моноблока, а также выносной конденсаторной коробки, закрепленной

на шнуре питания с вилкой.  Электродвигатель состоит из ротора, статора, шарикоподшипников и заполнен экологически чистым маслом.

Насосная часть состоит из корпуса, в котором находятся приводной вал, колеса рабочие, лопаточные отводы, направляющие кольца.

В верхней части электронасоса расположена крышка с внутренней трубной резьбой G1" . Крышка имеет два отверстия для крепления электронасоса тросом.   В коробку конденсаторную вмонтированы шнур питания электронасоса и конденсаторы, обеспечивающие работу электронасоса.

В обмотку электронасоса встроено тепловое реле ведущей германской фирмы Thermik, эффективно защищающее электронасос при критических режимах эксплуатации.

Соединение электронасоса с питающей сетью осуществляется посредством шнура с вилкой, имеющей заземляющий контакт, и розетки с заземляющим контактом.

Электрическая схема электронасоса приведена на рис. 3.

Пломбы предприятия-изготовителя установлены на коробке с конденсаторами и нижней крышке двигателя.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением конструкции электронасоса, поэтому возможны изменения, не отраженные в данном руководстве, не ухудшающие качества изделия.

5

Рис 3.

Схема электрическая принципиальная

Условное обозначение  элементов схемы: ЭН - электронасос;

С - конден-саторы;  ТР - тепловое реле; Хр - вилка; Хs - розетка;

КК - конденсаторная коробка. Условное обозначение цвета изоляции жил кабеля: г - голубой, ч - черный,  кч - коричневый,  жз - желто-зеленый (заземляющая жила).

6. Подготовка к работе

Для ввода электронасоса в действие необходимо:

- произвести подключение розетки к питающей сети с учетом рекомендаций, изложенных в п. 4 настоящего руководства;

- убедиться в целостности (отсутствии сквозных механических повреждений) шнура питания (замена поврежденного на входе в насос шнура питания производится только предприятием-изготовителем);

- соединить электронасос с помощью переходников с напорным трубопроводом не менее 1 дюйма (см. рис. 4) для обеспечения объемной подачи (см. рис. 2);

- привязать трос к отверстиям в крышке электронасоса;

- опустить электронасос воду в соответствии с рекомендациями п. 1 настоящего руководства и закрепить трос над скважиной, колодцем и т.п.

Не допускайте попадания инородных тел, острых предметов и т.п.

в отверстие крышки внизу электронасоса во избежание повреждения резиновой диафрагмы.

Спуск электронасоса производите, удерживая трос и трубопровод, следите за свободным подвешиванием шнура питания. При опускании электронасоса оберегайте шнур от возможных повреждений. Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нем воды не передавался на трос и шнур питания, при этом шнур питания не должен испытывать натяжения.

ВНИМАНИЕ!  Конденсаторную коробку и розетку разместить под навесом или в помещении, защитив их от возможного воздействия брызг воды и атмосферных осадков.

6

7. Порядок работы.

Перед включением электронасоса в сеть, снимите пластиковые и резиновую стяжки со шнура питания и убедитесь в полном погружении насоса

Внимание!  Эксплуатируйте электронасос только в разработанной и очищенной скважине. В случае появления загрязненной воды электронасос следует выключить и еще раз проверить положение насоса относительно дна водоема или скважины.

Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей приводит к сокращению срока службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.

Объемная подача электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины

и диаметра используемого трубопровода, дальности свободной струи при поливе, мойке и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода

из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 360 л/час.   Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести электронасос к перегреву и срабатыванию теплового реле.  Трубопровод при эксплуатации укладывайте без скручивания и перегибов.

Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля  во время  работы  электронасосов  запрещается оставлять его в смотанной бухте, затрудняющей  доступ воздуха для охлаждения кабеля.

В случае остановки работающего насоса из-за срабатывания реле, также

при случайном исчезновении напряжения питающей сети, включение электронасоса при остывании реле или появлении напряжения в сети происходит автоматически.

Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе за счет падения напряжения в проводах, ведет к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению  потребляемого тока.

При понижении напряжения в сети менее 207 В рекомендуется применять автотрансформатор соответствующей мощности, повышающий напряжение

до 230 В.

8. Техническое обслуживание

Электронасос не требует специального обслуживания.

Для обеспечения длительной эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.

При снижении напора или производительности электронасоса при напряжении в сети не ниже 207 В отключите электронасос от питающей сети

и извлеките из скважины, колодца. Подъем электронасоса осуществляйте

при помощи троса и трубопровода, оберегая шнур питания от возможных повреждений.   После подъема произведите визуальный осмотр фильтра

электронасоса и очистите его от возможных загрязнений.

7